## Slide 1: Support du Cours de Couches Physiques (2/5)
Benoît ESCRIG, ENSEEIHT

## Slide 2: Activités
Le cours comprend des activités à faire
Vous serez interrogés et évalués sur ces activités

## Slide 3: Objectifs d’apprentissage
A la fin du module, l’étudiant·e saura analyser la conception des canaux physiques et logiques mis en œuvre au niveau de la couche physique des systèmes mobiles
Expliquer le fonctionnement des canaux
Justifier la pertinence de la conception des canaux
Pour cela, il·elle devra savoir mener à bien les tâches ci-dessous
Source : flaticon.com

## Slide 4: Objectifs d’apprentissage de la séance
A la fin de la séance, l’étudiant·e saura
  Expliquer le fonctionnement des techniques de duplexage, de multiplexage et d’accès multiple
  Analyser ces techniques, leurs avantages et inconvénients

## Slide 5: Deux points à traiter en couches physiques
temps
fréquence
Point #2 : la transmission des canaux, les contenus
Objet de la séance
Point #1 : la gestion des ressources, les contenants

## Slide 6: Trois points sur la façon de répartir les ressources physiques entre les utilisateurs
Duplexage
Accès multiple
Découpage des ressources (temps, fréquence, …)
Allocation des ressources aux utilisateurs
Analogie : façon de découper un gâteau
Analogie : répartir les parts du gâteau
Multiplexage
Allocation des ressources entre la voie montante et la voie descendante
Source : https://www.cakecentral.com/gallery/i/1300478/round-cake-cutting-and-serving-guide,
https://www.gustotv.com/food/youve-cutting-round-cakes-wrong-time/

## Slide 7: Préalable : allouer une bande de fréquences au système
Bande de fréquence, fréquence centrale ou fréquence porteuse fc (carrier frequency) : position dans le spectre radio-fréquence (normalisation)
Bande passante W : largeur de la bande de fréquences
UN SYSTEME
UNE BANDE DE FREQUENCE
 | GSM | WiFi 802.11a | WiMAX | DVB-S
Bande Passante W | 200 kHz | 20 MHz | 10 MHz | 50 MHz
Fréquence porteuse fc | 900 MHz | 5 GHz | 10 GHz | 12 GHz
Débit Db conditionné par la bande passante W

## Slide 8: Duplexage
Deux communications sur un canal : « réseau vers abonné » et « abonné vers réseau »
Bidirectionnel : dans les deux directions
Full-duplex : les deux en même temps
Half-duplex : l’une après l’autre
Unidirectionnel : une seule direction
Simplex
Source : http://hafizahabdullah.blogspot.com/2013/08/fp303-cn-simplex-half-duplex-and-full.html , https://www.wiserepeater.com/4g-lte-bands-and-frequencies-tdd-fdd-lte

## Slide 9: Terminologie
Réseau vers abonné
Downlink
Abonné vers réseau
Uplink
Voie descendante
Forward channel
Voie montante
Reverse channel
Comment nommer les liaisons du réseau vers l’abonné et inversement ?
Source : http://analog.intgckts.com/duplexing/

## Slide 10: Activité
Visionner la vidéo
Relever les avantages et les inconvénients des modes de transmission TDD (Time Division Duplex) et FDD (Frequency Division Duplex)
Expliquer pourquoi il est nécessaire de ménager des intervalles de garde entre les liaisons montantes et les liaisons descendantes
https://www.youtube.com/watch?v=MJFsDBzUr5U

## Slide 11: Multiplexage : comment partitionner les ressources
FDM
Frequency Division Multiplex
Découpage de la bande alloué au système en sous-bandes
Time Division Multiplex
Découpage du temps en tranches
TDM
Source : https://www.slideserve.com/lulu/circuit-switching-fdm-and-tdm

## Slide 12: Accès multiple : répartir les ressources entre utilisateurs (premières techniques)
FDMA
Frequency Division Multiple Access
Une bande de fréquence pour chaque utilisateur
Time Division Multiple Access
Une tranche de temps pour chaque utilisateur
CDMA
Code Division Multiple Access
Un code pour chaque utilisateur
TDMA
Source : https://www.nttdocomo.co.jp/english/corporate/technology/rd/tech/network/multiple_access/01/index.html

## Slide 13: Accès multiple : répartir les ressources entre utilisateurs (dernières techniques)
OFDMA
Orthogonal Frequency Division Multiple Access
Transmission d’un multiplex temps-fréquence d’utilisateurs
Single Carrier Frequency Division Multiple Access
Une tranche de temps pour chaque utilisateur
SC-FDMA
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/SC-FDMA#/media/File:OFDMAandSC-FDMA.png

## Slide 14: Ré-utilisation de fréquence (frequency re-use)
Principe
Pavage cellulaire de la zone de couverture
Deux cellules éloignées peuvent utiliser les mêmes bandes de fréquences
Application GSM
« Pavage 4 couleurs » : les canaux sont divisés en 4 groupes
Exemple : s’il y a 124 canaux, il y a 4 groupes de 31 canaux chacun
31 canaux
31 canaux
31 canaux
Sous-bandes différentes
Sous-bandes identiques

## Slide 15: Activité
Visionner la vidéo
Recenser les cinq techniques d’accès multiple présentées dans la vidéo
Expliquer comment fonctionne la réutilisation de fréquences
https://www.youtube.com/watch?v=oYRMYSIVj1o

## Slide 16: Pour aller plus loin …
Combinaison de multiplexages
  Exemple : GSM FD/TDMA, LTE FD/CDMA
Accès aléatoires
  Aloha, CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
  Exemple : WIFI, CSMA/CA (CSMA with Collision Avoidance)

## Slide 17: Exemple : GSM (Global System for Mobile Communications)
Exemple GSM 850
UPLINK : 25 Mhz, de 824 à 849 MHz
DOWNLINK : 25 MHz, de 869 à 894 MHz
45 MHz entre la voie montante et la voie descendante d’une même communication
824 MHz
849 MHz
869 MHz
894 MHz
f
859 MHz

## Slide 18: Exemple de multiplex FDM en GSM
FDM (Frequency Division Multiplex)
Exemple GSM 850
Bande de 25 MHz : 124 canaux + intervalle de garde
Bande totale divisée en sous-bandes
Une sous-bande = un canal radio-fréquence
Suivant le standard, un ou plusieurs intervalles de garde
Sous-bandes de 200 kHz
Document
Section 9 du standard 3GPP TS 45.001
f
1
1
2
2
…
…
124
124
824 MHz
849 MHz
869 MHz
894 MHz
859 MHz

## Slide 19: À quel endroit de l’architecture du réseau GSM est utilisée la couche physique (PHY) ?
Ici, entre la station de base ou Base Transceiver Station (BTS) et le téléphone mobile ou MS (Mobile Station)

## Slide 20: Le partage des ressources temps-fréquences TEMPS : multiplexage en temps
Trames TDMA
TDMA : Time Division Multiple Access
Trames TDMA ++
Multi-trames, super-trames et hyper-trames
Intérêt : certaines informations ne sont pas transmises toutes les trames mais toutes les {multi, super, hyper}-trames, c’est-à-dire avec une périodicité plus faible
Dans chaque sous-bande, est émis une trame TDMA de 8 tranches de temps appelées « time-slot »

## Slide 21: Pavage temps fréquence
temps
fréquence
Une sous-bande
Multiplex temporel de 8 « time-slots »
Un « time-slot »

## Slide 22: Saut de fréquence ou « frequency hopping »
Principe du saut de fréquence
Gestion du saut de fréquence
Une trame TDMA n’est jamais transmise dans la même sous-bande
Le parcours des sous-bandes par une trame TDMA est géré par un code pseudo-aléatoire

## Slide 23: Exemple de « frequency hopping »
temps
fréquence
Une sous-bande
Multiplex temporel de 8 « time-slots »
Changement de sous-bande

## Slide 24: Fin de la préparation de la séance de cours
Approfondissement de certaines notions
Prochaine séance
Temps pour vos questions sur ces diapositives